## Slide 1
Comment j'ai hacke
ma machine a cafe
pour en faire un MCP
Adrien Clerbois - 2026
APK Reverse Engineering
Network Tracing
ECAM Binary Protocol
MCP + .NET 10
Notes: Bonjour a tous ! Je m'appelle Adrien Clerbois et aujourd'hui je vais vous raconter comment j'ai transforme ma machine a cafe De'Longhi en un outil pilote par une intelligence artificielle. L'histoire commence avec un APK Android, quelques outils de decompilation, un proxy reseau pour le tracing, et beaucoup de curiosite. Spoiler : a la fin, GitHub Copilot m'a fait un expresso.

## Slide 2
Qu est-ce que le MCP ?
MODEL CONTEXT PROTOCOL
2 / 16
Model Context Protocol - standard ouvert cree par Anthropic (nov. 2024), adopte par OpenAI, Google, Microsoft...
Comme un USB, mais pour l'IA : n'importe quel AI client peut parler a n'importe quel serveur MCP.
AI Client
Copilot / Claude
Cursor / Windsurf
MCP Server
McpDelonghi
.NET 10 stdio
Outils et Donnees
14 tools
API IoT De'Longhi
JSON-RPC 2.0
stdio / HTTP-SSE
tool_call
result
TOOLS
Tools
Actions appelables par l'IA
brew_beverage, power_on...
RES
Resources
Donnees lisibles par l'IA
fichiers, URLs, BDD
PRO
Prompts
Templates reutilisables
pour guider le modele
Notes: Avant de plonger dans le hack, quelques mots sur ce qu'est le MCP. Model Context Protocol est un standard ouvert cree par Anthropic en novembre 2024. L'idee : definir un protocole universel pour connecter les AI agents aux outils et donnees du monde reel. L'analogie parfaite : USB. Avant l'USB, chaque peripherique avait son propre connecteur. Avec l'USB, un standard unique. MCP fait pareil pour l'IA : n'importe quel client MCP - GitHub Copilot, Claude Desktop, Cursor, Windsurf - peut utiliser n'importe quel serveur MCP. Le protocole utilise JSON-RPC 2.0. La communication se fait via stdio pour les serveurs locaux - comme le notre - ou HTTP-SSE pour les serveurs distants. Trois primitives : les Tools que l'IA peut appeler - brew_beverage, get_machine_status, etc. Les Resources que l'IA peut lire. Et les Prompts - des templates reutilisables. Adopte tres rapidement par OpenAI, Google, Microsoft, Mistral - c'est aujourd'hui le standard de facto pour connecter les AI agents au monde reel.

## Slide 3
La machine : De'Longhi Eletta Explore
INTRODUCTION
3 / 16
Machine full auto haut de gamme
Android / iOS, connexion WiFi
Plateforme Ayla Networks IoT
Recettes par profil, mouture ajustable
...mais presente dans l'APK
30+
boissons disponibles
8 313
fichiers Java
decompiles
3
couches reseau
retro-ingeniees
Notes: La machine en question, c'est une De'Longhi Eletta Explore - un expresso connecte haut de gamme. Elle a une app Android officielle, Coffee Link, et un module WiFi integre. Sur le papier, c'est une machine pour faire du cafe. Dans la pratique, c'est un systeme IoT complet avec une API REST privee, un protocole binaire custom, et deux fournisseurs de services cloud completement meconnus : Ayla Networks et Gigya. 8 313 fichiers Java decompiles depuis l'APK, et 3 couches reseau a retro-ingenier.

## Slide 4
Le point de depart : decompiler l'APK
REVERSE ENGINEERING
4 / 16
01
Telecharger l'APK
De'Longhi Coffee Link
sur le Play Store
Extraction via ADB
02
Decompiler avec jadx
jadx 1.5.1
8 313 fichiers Java
it.delonghi.* lisible
03
Analyser le code source
DeLonghi.java
App ID, App Secret
URLs, protocole ECAM
jadx-1.5.1 - Java OpenJDK 21 - docs/apk/decompiled/ - winget: No package found -> manual GitHub download
Notes: Mon point de depart : l'APK de l'application Android. Pas la documentation officielle, pas une API publique - l'APK. J'ai extrait le fichier depuis le Play Store, et j'ai utilise jadx, un decompilateur Java open source. Petite anecdote : winget n'avait pas le package jadx, donc j'ai du le telecharger manuellement depuis les releases GitHub. Le resultat : 8 313 fichiers Java. Et la bonne surprise : le package it.delonghi.* n'etait pas obfusque. Les noms de classes, methodes et variables sont lisibles - DeLonghiWifiConnectService, EcamServiceV2, BeanSystem...

## Slide 5
Ce qu'on trouve dans l'APK
REVERSE ENGINEERING
5 / 16
DeLonghi.java:63
Ayla App ID & Secret
appId = "DLonghiCoffeeIdKit-sQ-id"
appSecret = "DLonghiCoffeeIdKit-HT6b0VNd4y6..."
AndroidManifest.xml:186
Gigya API Key
gigya_api_key = "4_DRIMLu7jk9bkKwpRRoQOuw"
DeLonghiWifiConnectService.java:293
Propriete ECAM monitor
d302_monitor_machine (Eletta)
d302_monitor (PrimaDonna)
DeLonghiWifiConnectService.java:670
Ping de connexion WiFi
app_device_connected
-> force push des donnees machine
Notes: Dans ces 8 000 fichiers, j'ai trouve exactement ce que j'esperais. Des le fichier DeLonghi.java, ligne 63 : l'App ID et l'App Secret Ayla Networks - en clair, hardcodes dans le source. Dans le AndroidManifest.xml : la cle API Gigya. Dans DeLonghiWifiConnectService.java : les noms exacts des proprietes IoT que l'application lit et ecrit - d302_monitor_machine pour lire l'etat de la machine, app_device_connected pour declencher un ping. Ce sont ces noms de proprietes qui vont me permettre de communiquer avec la machine via l'API Ayla.

## Slide 6
Le tracing reseau : intercepter le trafic en live
REVERSE ENGINEERING
6 / 16
Telephone
Android
Coffee Link App
cert. racine installe
mitmproxy
(proxy HTTPS)
dechiffrement TLS
certificat custom
APIs Cloud
De'Longhi
accounts.eu1.gigya.com
ads-eu.aylanetworks.com
HTTPS intercepte
HTTPS re-chiffre
Setup : proxy WiFi 192.168.x.x:8080 + installation certificat mitmproxy sur Android
POST
accounts.eu1.gigya.com
/accounts.login
loginID=user@mail.com
password=***
apiKey=4_DRIMLu7...
<- id_token: eyJhbG...
POST
user-field-eu.aylanetworks.com
/api/v1/token_sign_in
uid_signature: ...
app_id: "DLonghiCoffee..."
<- access_token: ...
expires_in: 86400
POST
ads-eu.aylanetworks.com
/apiv1/dsns/{DSN}/properties
/app_data_request/datapoints.json
value: "0D0983F00201002802..."
<- 201 Created
Notes: L'APK m'a donne la structure du code, mais pour confirmer le protocole reel et voir les donnees qui transitent en live, j'ai mis en place du tracing reseau. La technique : configurer mitmproxy comme proxy HTTPS sur le WiFi, installer son certificat racine sur Android, et lancer l'application. Toutes les requetes HTTPS passent alors en clair. Ce que j'ai observe en live : 1. L'app appelle d'abord Gigya pour s'authentifier - j'ai vu le loginID, la cle API, et l'id_token JWT en reponse. 2. Ensuite un appel Ayla pour echanger ce token et obtenir un access_token valable 24h. 3. Enfin les vraies commandes vers la machine : un POST vers /apiv1/dsns/{DSN}/properties/app_data_request/datapoints.json avec en body une valeur Base64 - le paquet ECAM binaire. Le tracing reseau a ete la cle pour comprendre le format exact des requetes.

## Slide 7
Architecture : flux d'authentification en 3 etapes
ARCHITECTURE
7 / 16
MCP Client
(AI Agent)
GitHub Copilot
VS Code
Gigya EU1
Identity
accounts.eu1
.gigya.com
JWT
Exchange
id_token
-> Ayla token
Ayla Networks
IoT Cloud EU
user-field-eu
.aylanetworks.com
Machine
De'Longhi
DSN / ECAM
email + password
id_token JWT
token_sign_in
REST props
1
2
3
API Key Gigya
4_DRIMLu7jk9bkKwpRRoQOuw
App ID + Secret
DLonghiCoffeeIdKit-*
Token cache
SemaphoreSlim
auth_token header
x-ayla-source: Mobile
DelonghiAuthService.cs -> GigyaLogin() -> ExchangeToken() -> AylaSignIn() -> token cached in-memory, auto-refresh
Notes: Le flux d'authentification se fait en 3 etapes, toutes visibles dans le tracing reseau que j'ai fait au prealable. Etape 1 : on s'authentifie sur Gigya avec l'email et le mot de passe De'Longhi. Gigya est le fournisseur d'identite - c'est SAP Gigya, utilise par des milliers de marques. On recoit un id_token JWT. Etape 2 : on echange ce token JWT contre un access_token Ayla via token_sign_in. C'est la qu'on passe aussi l'App ID et l'App Secret trouves dans l'APK. Etape 3 : tous les appels Ayla suivants utilisent cet access_token dans le header auth_token, avec x-ayla-source: Mobile pour se faire passer pour l'app. En C#, tout ca est encapsule dans DelonghiAuthService avec un cache thread-safe et auto-refresh.

## Slide 8
Le protocole ECAM : structure du paquet binaire
PROTOCOLE
8 / 16
D0
header
len
longueur-1
83
cmd BREW
F0
flags
02
profil
01
pid:COFFEE
00 28
40 mL (16b)
02
pid:GRIND
05
niveau 5
03
pid:TEMP
01
Medium
CRC_H CRC_L
CRC-16
CRC-16 / SPI-FUJITSU - Polynome : 0x1021 Init : 0x1D0F Calcule sur tous les octets SAUF les 2 derniers
Commandes ECAM connues :
0x75
POWER_ON
0x80
POWER_OFF
0x83
BREW
0x84
CANCEL
0x8F
PING
0x95
SETTINGS
0xA1
PROFILE
0xA4
RENAME
0xA6
RECIPE
Format donnees : TLV (Tag-Length-Value) - big params COFFEE/MILK/HOT_WATER sur 2 octets (16-bit), autres sur 1 octet
Transport : paquets ECAM encodes Base64 -> valeurs de proprietes Ayla (app_data_request / data_request)
Notes: Le protocole ECAM est le coeur du systeme. C'est un format binaire custom qui circule entre le module WiFi et le CPU de la machine sur un bus interne. Chaque paquet : 0xD0 en premier octet, la longueur-1, le code commande - ici 0x83 pour BREW -, les flags, le numero de profil, puis les donnees en TLV. TLV : Tag-Length-Value. Chaque parametre commence par un ID - 01 pour le cafe, 02 pour la mouture, 03 pour la temperature. La valeur suit sur 1 ou 2 octets. Le CRC-16 a ete le defi : des dizaines de variantes existent. J'ai trouve dans le code Java la confirmation de SPI-FUJITSU - polynome 0x1021, init 0x1D0F. Les paquets sont ensuite encodes en Base64 avant d'etre envoyes a Ayla comme valeur de propriete.

## Slide 9
Architecture : transport IoT - Ayla Networks
ARCHITECTURE
9 / 16
McpDelonghi
.NET 10
AylaApiClient
DelonghiAuthService
EcamPacket
Crc16
Ayla Networks
IoT Cloud (EU)
user-field-eu (auth)
ads-eu (device)
app_data_request
d302_monitor_machine
Base64 ECAM payload
De'Longhi
Eletta Explore
WiFi + Ayla Agent
ECAM CPU
CRC-16 validation
Binary UART bus
HTTPS
REST API
MQTT /
WebSocket
Notes: Voici le schema de transport. Notre serveur MCP .NET 10 contient quatre classes cles : AylaApiClient pour les appels REST, DelonghiAuthService pour le token, EcamPacket pour construire les paquets binaires, et Crc16 pour le checksum. Au centre, Ayla Networks fait office de cloud IoT - il maintient la connexion persistante avec la machine. On envoie nos commandes HTTPS vers ads-eu.aylanetworks.com, et Ayla les pousse a la machine via MQTT ou WebSocket. A droite, la machine recoit les commandes via son module WiFi, qui les passe en interne au CPU ECAM. Ce CPU valide le CRC-16 avant d'executer la commande. C'est la plateforme que le tracing reseau m'a permis de cartographier completement.

## Slide 10
Construire le serveur MCP en C# (.NET 10)
IMPLEMENTATION
10 / 16
SDK
ModelContextProtocol SDK
AddMcpServer()
.WithStdioServerTransport()
.WithToolsFromAssembly()
Enregistrement automatique
des outils par reflexion .NET
ATT
Pattern Tool Attribute
[McpServerToolType]
[McpServerTool]
[Description("...")]
Chaque methode C# devient
un outil MCP expose au modele
AUTH
Auth + Client IoT
DelonghiAuthService
AylaApiClient
EcamPacket / Crc16
Token cache thread-safe
Fallback app/data_request
Notes: Cote implementation MCP, le SDK .NET est remarquablement simple a prendre en main. Trois lignes dans Program.cs : AddMcpServer(), WithStdioServerTransport() - le serveur communique en JSON-RPC sur stdin/stdout, c'est le standard MCP - et WithToolsFromAssembly() pour l'auto-decouverte. Le framework scanne l'assembly a la recherche des classes marquees [McpServerToolType]. Les methodes avec [McpServerTool] deviennent des outils. Le [Description(...)] sur la methode et sur chaque parametre devient la documentation que le modele de langage lit pour savoir quoi appeler. Resultat : le modele voit directement 'brew_beverage - brews a beverage on the De'Longhi machine', avec les parametres documentes. Zero configuration supplementaire.

## Slide 11
Architecture : vue d'ensemble - de l'IA a la cafetiere
ARCHITECTURE
11 / 16
AI Agent
GitHub Copilot VS Code Claude Cursor etc.
McpDelonghi Server (.NET 10)
BrewTools StatusTools MachineryTools (stdio)
Ayla Networks IoT Cloud EU
user-field-eu.aylanetworks.com ads-eu.aylanetworks.com
De'Longhi Eletta Explore
WiFi Module ECAM CPU CRC-16 SPI-FUJITSU Binary Protocol
MCP Protocol (stdio)
HTTPS REST API
Base64 ECAM packets
JSON-RPC 2.0
tool calls
C# DI
HttpClient
Gigya EU1
-> JWT token
cmd 0x83
+ CRC-16
Notes: Voici la vue d'ensemble complete, de l'IA a la cafetiere. Quand je demande a Copilot de me faire un expresso, voici ce qui se passe : L'agent AI envoie un tool call JSON-RPC 2.0 au serveur MCP via stdio - c'est la communication standard du protocole MCP. Le serveur MCP traduit ca en appels REST HTTPS vers Ayla Networks, avec l'authentification JWT. Ayla pousse la commande ECAM encodee en Base64 a la machine via sa connexion persistante. La machine decode le paquet, valide le CRC-16, et execute - cafe en preparation. Tout ce systeme tient dans environ 800 lignes de C#, sans dependances exotiques.

## Slide 12
Les outils MCP exposes
IMPLEMENTATION
12 / 16
get_machine_status
Status
get_maintenance_info
Status
get_beverage_counters
Status
get_profiles
Status
get_device_info
Status NEW
get_machine_settings
Status NEW
get_raw_properties
Debug
get_beverages
Brew
brew_beverage
Brew
stop_beverage
Brew
get_beverage_recipe
Brew NEW
power_on
Machine
power_off
Machine
set_active_profile
Machine NEW
NEW : Nouvel outil ajoute apres analyse APK (get_device_info, get_machine_settings, get_beverage_recipe, set_active_profile)
Notes: Le serveur expose 14 outils au total, en trois categories. Status : tout ce qui concerne l'etat de la machine - son etat courant, les alertes, les compteurs de boissons, les profils, et grace au RE de l'APK, les parametres machine comme l'unite de temperature et la durete de l'eau. Brew : get_beverages pour lister les boissons disponibles, brew_beverage pour en preparer une, stop_beverage pour annuler, et get_beverage_recipe pour voir les parametres detailles d'une recette. Machine : power_on, power_off, et set_active_profile pour changer le profil utilisateur actif. Les 4 outils NEW ont ete ajoutes directement a partir de l'analyse APK et du code DeLonghiWifiConnectService.java.

## Slide 13
Nouvelles fonctionnalites decouvertes dans l'APK
NOUVELLES FEATURES
13 / 16
get_device_info
Modele, OEM code, firmware
DSN, statut de connexion
GetDevicesAsync() -> AylaDevice
asw_version oem_model dsn
get_machine_settings
Unite temperature (C/F)
Minuteur auto-off, durete eau 1-5
d281_mach_sett_temperature
d282_mach_sett_auto_off
get_beverage_recipe
Recette complete : volume cafe/lait
mouture, temperature, pre-ground
TLV parse -> _rec_{profile}_{bev}
{ coffee_ml, grind_level, temperature }
set_active_profile
Active le profil 1-4 sur la machine
Commande ECAM 0x95 setting 0xEE
C2407d.getPacketForSetProfile
-> DeLonghiWifiConnectService.java
Notes: Ces 4 nouveaux outils illustrent le processus de decouverte de fonctionnalites. Pour get_beverage_recipe : le tracing reseau m'avait montre que les recettes sont stockees comme proprietes Ayla - des blobs Base64. En cherchant getPacketForRecipe dans le code Java, j'ai compris le format TLV. Maintenant le modele peut demander 'quelle est ma recette d'expresso ?' et obtenir le volume exact, la mouture, la temperature. Pour set_active_profile : dans DeLonghiWifiConnectService.java, j'ai trouve getPacketForSetProfile qui appelle C2407d avec le code commande 0x95, setting 0xEE, et le numero de profil. Implemente en C# en 10 lignes. C'est la force de l'approche APK + tracing : on ne devine pas, on sait exactement ce que la machine accepte.

## Slide 14
LIVE
DEMO
"Fais-moi un expresso"
-> l'agent appelle brew_beverage
-> la machine prepare votre cafe
1
User prompt
"Make me an espresso"
2
Tool call
brew_beverage(espresso, 2)
3
ECAM packet
0xD0 ... 0x83 ... CRC-16
4
Ayla REST
POST app_data_request
5
Machine
Brewing starts
14 / 16
Notes: Place a la demonstration ! [Ouvrir VS Code avec GitHub Copilot, onglet Chat] Je vais simplement demander : 'Fais-moi un expresso'. Copilot analyse la demande, selectionne l'outil brew_beverage parmi les 14 disponibles, remplit les parametres beverage_key='espresso', profile=2. Le serveur MCP construit le paquet ECAM binaire, calcule le CRC-16, encode en Base64, et POST vers Ayla. La machine recoit la commande, valide le CRC, et commence la preparation. [Attendre le son de la machine...] Ce que vous venez de voir : un chemin complet de l'intention en langage naturel a un acte physique reel, grace a APK reverse engineering + MCP.

## Slide 15
Ce qu'on a appris
LEARNINGS
15 / 16
APK - Les APKs sont une mine d'or
Credentials, URLs, protocoles binaires - tout est la,
souvent lisible dans les packages non obfusques.
NET - Le tracing reseau confirme tout
mitmproxy sur le WiFi + certificat Android =
voir chaque requete en clair, sans effort.
MCP - MCP = pont parfait entre AI et IoT
Un serveur MCP transforme une API privee
en outil natif pour tout AI agent.
RE - Le reverse engineering debloque tout
.NET 10 + MCP SDK + quelques jours de RE
= expresso commande par une IA.
Notes: Quatre lecons de cette aventure. Un : les APKs Android sont incroyablement riches en information. Des que l'obfuscation est partielle ou absente, vous avez acces a toute l'architecture interne. Deux : le tracing reseau avec mitmproxy est rapide a mettre en place et extremement puissant. Configuration du proxy WiFi, certificat racine sur Android, et on voit tout en clair. C'est complementaire a l'analyse statique du code. Trois : MCP est exactement le protocole qu'il manquait pour connecter les AI agents au monde reel. Une fois le serveur ecrit, n'importe quel agent compatible MCP - Copilot, Claude, Cursor - peut piloter la machine. Quatre : le reverse engineering n'est pas reserve aux hackers. C'est une competence d'ingenieur qui permet de comprendre des systemes fermes et de les integrer dans des outils nouveaux.

## Slide 16
From APK to Autonomous Barista
APK
APK
jadx
NET
Tracing
mitmproxy
KEY
Auth
Gigya+Ayla
PRO
Protocol
ECAM CRC
MCP
MCP
.NET 10
CUP
Coffee!
AI agent
github.com/AClerbois/mcp-delonghi
"The best way to understand a system is to take it apart
- then put it back together as an AI tool."
Made with reverse engineering - 2026
16 / 16
Notes: En resume, le pipeline complet : APK -> tracing reseau -> credentials -> auth Gigya + Ayla -> protocole ECAM -> serveur MCP .NET 10 -> expresso par IA. Le code source est open source sur GitHub : github.com/AClerbois/mcp-delonghi. N'hesitez pas a forker, adapter pour votre propre machine connectee, ou contribuer de nouveaux outils. Pour aller plus loin : il reste beaucoup a explorer dans l'APK - la gestion du Bean System, la configuration du WiFi, le renommage des recettes custom. Le protocole ECAM est riche. Merci pour votre attention. Des questions ?